FM модулатор с функция Bluetooth и  метален корпус

С двоен USB порт за QC3.0 + 1A зареждане

Модел № FMT-C57BT

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BG - БЪЛГАРСКИ

Увод

Това устройство предава музика и телефонни обаждания директно от вашето Bluetooth устройство към стерео FM системата на автомобила. Вградената Bluetooth функция, версия V4.2 ви предлага невероятна функция " hands-free” (свободни ръце) и е снабдена с два USB порта за зареждане (QC 3.0 & 1A), което значително ще спести времето за зареждане на мобилния ви телефон.

Bluetooth чипът може също да бъде използван с широка гама устройства, които могат да направят преживяването ви да шофирате по-интересно.

Съдържание на пакета:

- Bluetooth устройство

- Ръководство на потребителя

Спецификации：

- Bluetooth версия: ATS 4.2

- Bluetooth протокол: AVRCP, HFP, A2DP

- Размери на LED екрана: 20*8мм

- FM честоти: 87.5-108.0MHZ

- Стабилност на честотата: ±10ppm

- Захранване на продукта: 12-24V

- Мощност зареждане: 5V/1A +QC3.0

- Формат на музиката: MP3/WMA

- Bluetooth разстояние: около 8 м

- Тегло на продукта: 37гр

- Размери на продукта: L33.7*W33.7*H 80.0мм

- Материал: Алуминиев пръстен и ABS корпус

Характеристики:

1. Предава безжично телефонно обаждане от мобилния телефон към стерео FM системата на автомобила чрез Bluetooth.

2. Превключвате автоматично в режим "свободни ръце", когато слушате музика, когато получавате телефонно обаждане.

3. Има метален корпус, който по-добре пасва на интериора на вашия автомобил.

4. С елегантен LED екран за показване на номерата.

5. Открива и показва напрежението на батерията на автомобила, когато е включен

6. Включва 206 програми по избор от 87.5-108MHz

7. Вход: DC12-24V, изход: QC3.0 бързо зареждане +5V/1A

8. Може да разчита USB флашки до 64 GB

9. Съобщава номера на полученото телефонно обаждане.

10. Може да набере отново последния набран номер.

11. Bluetooth чип: V4.2; Поддържа A2DP, AVRCP, HFP

Съвместимост:

Това устройство може да бъде свързано като комплект за свободни ръце, с всяко съвместимо устройство, което също има функцията Bluetooth.

Предупреждения:

Моля, прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения, преди да използвате това устройство. Неправилната употреба на този продукт може да причини неизправност. За да се уверите, че устройството работи правилно, никога не го използвайте при следните условия:

- Условия на влага или под вода..

- Близо до отоплителни или топлогенериращи уреди.

- При контакт с пряка слънчева светлина.

- Благоприятни за падане условия.

- Никога не разглобявайте продукта без разрешение, в противен случай гаранционната клауза може да бъде отменена.

Представяне:

Инструкции за експлоатация

- Свържете FM модулатора към изход за запалка или захранващ порт.. LED дисплеят показва напрежението на батерията за 5 секунди. След това устройството влиза в режим на Bluetooth връзка и LED дисплеят показва "bt".

- Ако използвате Bluetooth функцията за първи път, трябва да сдвоите мобилния си телефон с това устройство. Активирайте Bluetooth функцията на телефона, после потърсете устройството. Когато мобилният телефон открие устройството (наречено "C57"), можете да сдвоите и свържете устройството към мобилния си телефон.

- Задайте радиото на неизползвана FM честота, след което настройте устройството на същата честота, като следвате стъпките по-долу:

- Натиснете   и задръжте за 2 секунди и светодиодът ще мига.

- Натиснете  или,    за да настроите на същата FM честота с вашето радио.

Изпозване функцията на FM моделатора:

- Поставете USB флашката, която съдържа MP3 файлове в USB флота, а MP3 файловете ще предадат и възпроизведат автоматично.

- В режим на възпроизвеждане на музика, когато телефонът звъни, устройството автоматично превключва на режим свободни ръце, за да отговори на телефонното повикване.

Използване на Bluetooth функцията

- Натиснете бутон “”,за да отговорите на телефонно повикване.

- Натиснете бутон “”, за да приключите телефонно повикване.

- Натиснете бутон “” два пъти и за да наберете повторно последния номер.

- Когато осъществявате телефонно обаждане, можете да набирате телефонния номер само от мобилния си телефон, но след като телефонното повикване е свързано, можете да използвате функцията „свободни ръце“..

Използване на функцията зареждане с USB:

Когато устройството се захранва от автомобилна запалка, свържете специалния USB кабел към USB порта на това устройство (кабелът не е включен). Това устройство използва като зарядно за мобилен телефон.

За USB порта QC3.0:

Ако мобилният ви телефон поддържа бързо зареждане, той ще се зарежда въз основа на протокола Qualcomm QC 3.0.

Ето списък на съвместимите устройства за справка:
Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/ Edge, LG G4/G5, LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/ M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3 Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet и мн.др. (моля, проверете официалния списък Qualcomm QC за актуализация)

Но ако свържете мобилен телефон, който не е в списъка по-горе, устройството автоматично ще открие напрежението на телефона и ще възпроизведе мощност според него.

Бързо ръководство:

| Ръководство за експлоатация | По FM модулатора |
| --- | --- |
| Отговорете/приключете телефонно обаждане Повторно набиране / личен отговор: | Натиснете : за да отговорите на обаждането; натиснете : за да приключите обаждането. Натиснете два пъти : Повторно набиране на последния набран телефонен номер. Когато се свързва телефонно обаждане, натиснете дълго (2s) , за да преминете към личен режим за приемане на повикването |
| 2. Възпроизваждане на музика: | Натиснете бутон : Възпроизвежда музика Натиснете отново : Паузирайте възпроизваждането |
| 3.Настройка на силата на звука: | Натиснете дълго бутон “(” за да усилите звука Натинснете дълго бутон “(” ,за да намалите звука |
| 4.Избор на музика: | При възпроизвеждане Натиснете бутона кратко “(”: Възпроизвежда следващата мелодия. Натиснете бутона кратко “(”: Възпроизвежда предходната мелодия |
| 5. Избор на честота | натиснете и задръжте (2s), докато честотата започне да мига, после - Натиснете бутон “(” за увеличаване на честотата Натиснете бутон “(” за намаляване на честотата |

РЕЦИКЛИРАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА УПОТРЕБЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ:

Този символ върху продукта или върху опаковката показва, че продуктът не трябва да се изхвърля като обикновен битов отпадък. Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци в края на живота му, а го отнесете до оторизиран център за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще помогне за опазване на околната среда и предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

За да намерите адреса на най-близкия събирателен център:

-         Свържете се с местните власти;

-         Посетете уеб сайта: http://www.damtn.government.bg/;

-         Поискайте допълнителна информация от магазина, от който сте закупили продукта.

# Text boxes

Натиснете и задръжте, докато честотата започне да мига, след това натиснете , за да увеличите честотата и натиснете , за да намалите честотата

Когато възпроизвеждате музика, за кратко натиснете , за да възпроизведете следващата песен и натиснете кратко [2] за възпроизвеждане на предишната песен; натиснете дълго , за да увеличите силата на звука, натиснете дълго, за да намалите силата на звука.